## Slide 2
شناسنامه طرح
2
بیان مساله وضرورت تحقیق
سوالات و فرضیه های تحقیق
اهداف تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
سپاس
زمستان 1397
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد بم
دانشکده معماري
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در معماري (MSC)
گرايش: معماري
عنوان: طراحي باغ بازارايراني بارويکردجذب توريست وگردشگردرشهرمشهد
استاد راهنما :
دکتر مليحه نوروزي
اميد نصيري

## Slide 3
شناسنامه طرح
3
بیان مساله وضرورت تحقیق
سوالات و فرضیه های تحقیق
اهداف تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
سپاس
زمستان 1397
بیان مساله
ضرورت تحقیق
کم توجهی به ارزش گردشگری و عدم تبیین نامناسب جایگاه صنعتی گردشگری در نظام اقتصادی کشور و عدم سرمایه گذاری درصنعت توریسم و سیاست های نامناسب اقتصادی و موانع آموزشی و تحقیقاتی سبب افول و از بین رفتن ای صنعت پرسود شده است
تاریخ و تمدن جزءلاینفک هویت هر کشور می اشد کشورهایی که از این موهبت برخوردار باشند به خوبی از پتانسیل گردشگری آن بهره گرفته اند پیشرفت قابل توجهی در صنعت گردشگری خود ایجاد کرده اند . و سهم ایران از صنعت گردشگری چیزی حدود 4/3 درصد است که مشکلات دیگری از جمله فقدان مطالعات امکان سنجی یا تحلیل هزینه و منفعت در طرح های گردشگری است در صورتی که ایران جذابیت های متعددی برای سرمایه گذاری در گردشگری دارد وجود جاذبه های زیاد ، فرهنگ و تاریخ غنی ، امنیت ، وجود حرم امام رضا (ع) و ... نشان از عدم مدیریت و برنامه ریزی در این بخش بوده است .و مشکلات پراکندگی گردشگری باستانی و تاریخی در ایران و متمرکز کردن آنها در چند نقطه کمک بزرگی به توسعه گردشگری خواهد کرد
اين پژوهش در پي اين است يا توجه به موضوع روبه رشد بودن فضاهاي گردشگري براي سرمايه گذاري وتاسيس براي دولت آشکار ميباشد و از اين رو چگونگي برخورد با اين موضوع و استفاده مطلوب در تمامي جهات از محبوبيت اين مقوله موجب ميگرددتا تمهيدات ويژه اي براي آن منظور گرددکه بتوان به کمک آن علاوه بر کمک به رشد اقتصاد شهرستان مشهد ودر مقياس کلان تر کشور با رويکرد از مفاهيم بنيادين در معماري ايراني(باغ و بازار) وتوجه به بستر به ترويج هنر وفرهنگ سرزمين ايران نيز توجه نمود ،محيطي که در آن بتوان علاوه بر پوشش دادن گردشگري به مقوله مفاهيمي که در معماري ايراني توجه در خوري داشت وباجذب مخاطب موجبات پويايي اقتصادي جامعه را فراهم آورد واز سوي ديگر با الهام گيري از مفاهيم معماري ايراني، فرد را به ترغيب به جستجو وتفحص پيرامون فرهنگ وتمدن معماري سرزمين نيز بنماييم.
امروزه نیاز جسمی و روحی انسان به برقراری ارتباط با طبیعت موجب گردیده که در همة جوامع، طبیعت به مثابه میراث فرهنگی تلقی شود؛ از این رو باغ ایرانی به عنوان نمونه متعالی از منظر ایران، تصویر باورهای انسان ایرانی اسلامی در بطن تاریخ است.. بروز شرایط محیطی نا مطلوب برای سرمایه گذاران خارجی و بخش خصوصی و مدیریت دولتی تسهیلات عمده توریستی، عمده ترین دلایل تشکیل بسیار کند سرمایه در صنعت توریسم ایران است.در حالیکه توریسم برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه مهمترین منبع درآمد محسوب می شود.که انتظار می رود این تحقیق به روش توصیفی تطبیقی پاسخ های مناسب در بکارگیری باغ بازار ایرانی در توسعه معماری با رویکرد گردشگری پایدار و جذب توریسم و گردشگر ارائه نماید.

## Slide 4
شناسنامه طرح
4
بیان مساله وضرورت تحقیق
اهداف و سوالات تحقیق
اهداف تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
سپاس
زمستان 1397
سوال تحقیق
اهداف تحقیق
1. طراحي اثر باغ بازار ايراني بارويکرد تلفيقي(سنتي – مدرن)
2. طراحي يک باغ بازار با عملکرد چند گانه (مجتمع هاي تجاري تفريحي)
3. بررسي اثر گذاري طبيعت باغ ايراني در عملکرد تجاري بازار
4. استفاده نوين ازعملکردهاي اجتماعي مختلف و هم سازبافرهنگ مردم شهر مشهد براي جذب توريست و گردشگر
آیا بهره گیری از الگوی عناصر معماری ایرانی باغ و بازار می تواندبه رشد و توسعه گردشگری کمک کند ؟
چگونه تلفيق باغ ايراني و بازار ايراني کمک به ايجاد يک فضاي متفاوت ولي آشنا مي کند ؟
چگونه طراحي باغ بازار در شهر مشهد به عنوان قطب گردشکري کشور به معماري شهر کمک مي کند ؟
مباحث معماري ايراني و استفاده از بهينه از امکانات موجود چگونه به جذب توريست و گردشکر در يک مجموعه تجاري کمک خواهد کرد؟

## Slide 5
شناسنامه طرح
5
بیان مساله وضرورت تحقیق
اهداف و سوالات تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
سپاس
زمستان 1397
بازار ایرانی
باغ ایرانی
بازار در بسياري از شهرهاي خاورميانه، آسيا، آفريقا و بخشيهايي از اروپا به مرکز اصلي بازرگاني شهر يا روستا گفته مي‌شود.
باغ ايراني سه ساختار و طراحي منحصر به فرد دارد: اول در مسير عبور جوي آب قرار دارد . دوم : محصور است با ديوارهاي بلند سوم در داخل باغ عمارت تابستاني و استخر آب قرار دارد. اين سه مشخصه باغ هاي ايراني را متمايز مي کند.
گردشگری
گردشگري عبارت است از فعاليت‌هاي افرادي كه براي استراحت، كار و دلايل ديگر به خارج از محيط سكونت معمول خويش سفر كرده و حداكثر براي يك سال متوالي در آنجا اقامت مي‌كنند و در دو دسته گردشگري داخلي يا بومي و خارجي يا بين‌المللي تقسيم مي‌گردد

## Slide 6
شناسنامه طرح
6
بیان مساله وضرورت تحقیق
اهداف و سوالات تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
سپاس
زمستان 1397
روش تحقیق
این پژوهش به تحلیل تطبیقی عناصر باغ و بازار ایرانی در شهر مشهد پرداخته است
روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای شامل مطالعه کتاب ها، پژوهش هاي مجلات علمي پژوهشي و علمي ترويجي و سايت هاي معتبر اينترنتي مي باشد.
مقايسه نتايج بدست آمده از بررسي هاي انجام شده از قبيل آناليز سايت مورد نظر، بررسي دسترسي ها همجواري ها و همچنين بررسي و مطالعه در مورد نياز هاي شهر و جامعه هدف بعلاوه مقالات مورد استفاده با ضوابط شهرداري و اطمينان از تطبيق طرح هاي ارايه شده و محدوديتها بر اساس ضوابط مربوطه و همچنين بررسي بودجه مورد نياز طرح در تحليل نهايي و طراحي موثر بوده اند.

## Slide 7
شناسنامه طرح
7
بیان مساله وضرورت تحقیق
اهداف و سوالات تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
سپاس
زمستان 1397
باغ
باغ ایرانی از قدیمی ترین تجربه های باغ آرایی و منظره پردازی در جهان است که قدمت زیادی در نزد ایرانیان دارد. باغ ایرانی مجموعه ای فرهنگی، تاریخی و کالبدی است که در آن آب، گیاه و ابنیه در نظام هندسی مشخصی با هم تلفیق شده و محیطی مطلوب، ایمن و آسوده برای انسان بوجود آورده است. شیوه حضور آب در باغ ایرانی دارای نظامی خاص و هماهنگ با هندسه باغ بوده است، گیاهان در باغ ایرانی به منظور سایه اندازی، محصول دهی و تزئین به کار می روند. مرکزیت، تقارن، ریتم، گستردگی دید و هندسه مستطیلی از دیگر خصوصیات باغ ایرانی می باشد. باغ ایرانی و عناصر آن کمک خواهد کرد که پارکها و فضاهای سبز امروز از یکنواختی کسل کننده در آمده و به فضاهایی با شور و نشاط همچون باغهای ایرانی مبدل شود.
باغ هاي ايراني را مي توان(از لحاظ طرح) به دو دسته تقسيم كرد:
الف- باغ هايي كه دو محور موازي اصلي دارند و خيابان ها و كوچه باغ هاي فرعي جا به جاي اين دو محور را با زاويه ي 38 درجه قطع مي كنند؛ مانند باغ دولت آباد، باغ دلگشا، باغ عفيف آباد.
ب- باغ هايي كه دو، سه يا چهار محور مضاعف و موازي دارند كه در مركز باغ همديگر را قطع مي كنند؛ مانند باغ نظر، باغ جهان نما و باغي كه در پيش هشت بهشت بوده است

## Slide 8
شناسنامه طرح
8
بیان مساله وضرورت تحقیق
اهداف و سوالات تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
سپاس
زمستان 1397
بازار
مجتمع های تجاری و بازار به عنوان بازوی توانمند اقتصادی و نمادی از قدرت مالی، نقش تعیین کننده ای در شهرها دارند. این مجتمع ها مراکز تولید ثروت هستند و برای جامعه ایجاد ارزش مالی می نمایند و در عین حال فضایی را برای حضور مردم و تسهیل گذر جریان زندگی روزمره فراهم می آورند
راسته ها
مسيرهايي در بازار بود که در دو سوي آن حجره ها در کنار هم به صورت رديفي قرار داشت که ورودي حجرهها به اين مسيرها باز مي شد. اين گذرگاهها به طور معمول محور اتصال مرکز شهر به مسيرهاي اطراف و جاده هاي خارج از شهر بود. خرده فروشي و پيشه وري کارکرد اصلي راسته ها را تشکيل مي دادند
چهارسو يا چهار سوق
مکان برخورد دو راسته ي اصلي را "چهارسو" مي گفتند که مرکز تجاري ممتازي در بازار بود و به طور معمول چهار راسته بازار از آن شاخه مي گرفت.
رسته
رسته به معني صنف است و در بخش هاي مختلف راسته اصلي قرار مي گرفته است. مثل رسته گيوه فروش ها و رسته ها معمولا روبروي هم نيستند و سعي مي شود براي به وجود نياوردن شلوغي به صورت چهار راه ساخته شوند.
عناصر تشکيل دهنده بازار

## Slide 9
شناسنامه طرح
9
بیان مساله وضرورت تحقیق
اهداف و سوالات تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
سپاس
زمستان 1397
میدان :در درون و گاه در حاشيه ي برخي بازارها فضاي بازي به نام "ميدان" ديده مي شد که در آن بازارهاي روز يا دورهاي برپا مي شد. اين ميدان ها گاه کارکرد مذهبي، سياسي و نمايشي نيز داشتند
دالان:"دالان" يا "بند" به راسته ي فرعي بازار گفته مي شد که با دو در از ديگر راسته ها جدا شده و بيشتر در ورودي سراها قرار داشت.
سرا يا خان:خان فضايي درون گرا و داراي يک حياط مرکزي بود که حجره هايي درچهارسوي آن در يک يا دو طبقه ساخته مي شد. اين فضاها مکان اقامت کاروان هاي خارجي و دادوستد آنها با اهالي شهر بودند
خانيار يا کالنبار: محل انبار و کار بر روي اجناس بوده است. جنس که به وسيله چهارپايان حمل مي شده نمي بايست وارد بازار شود.
تیمچه :واژه ي "تيم" به معني سرا و "تيمچه" به معني تيم کوچک يا سراي کوچک است. بايد به تفاوت استفاده از واژه ي "تيمچه" در بازارهاي مختلف ايران توجه داشت: در برخي شهرها مانند تهران و اصفهان به فضاي سرپوشيده اي با حجره هاي دو يا سه طبقه ي دور تا دور آن، تيمچه گفته مي شد
قیصریه: به طور کلي مجموعه هاي تجاري سرپوشيده در بازار با شکل ها و معماري هاي متفاوت که به طور معمول ويژه ي دادوستد يک نوع کالاي مرغوب بود و فضاي اقامتي نيز داشت را "قيصريه" مي ناميدند.
دکان يا حجره :حجره يا "دکان را مي توان ساده ترين و کوچک ترين سلول بازار دانست. بزرگي حجرهها بسيار متفاوت و به طور متوسط از ۱۰ تا ۲۵ متر مربع بود
عناصر تشکيل دهنده بازار
بازار

## Slide 10
شناسنامه طرح
10
بیان مساله وضرورت تحقیق
اهداف و سوالات تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
سپاس
زمستان 1397
نمونه های داخلی
4 باغ براي مطالعه و تحليل ساختاري در كنار نمونه ي موردي اين تحقيق انتخاب شد كه عبارتند از: باغ قصر قاجار تهران، باغ تخت شيراز، باغ فتح آباد كرمان و باغ شاهزاده ماهان. در ادامه ي بحث به معرفي و تحليل اين باغ ها مي پردازيم.
باغ قصر قاجار تهران
در 4 كيلومتري شمال تهران در سمت راست نخستين جاده ي اتوموبيل رو شميران واقع گرديده است ،يک فضاي بسيار وسيع بر روي زمين نسبتاً مسطح و يک ساختمان محصور بود با ايوان هايي كه در يک شيب تند بنا شده بود. در پايين باغ اين قصر كه آن را به سبک پلکاني تنظيم كرده بودند استخر بزرگي قرار داشت كه آن را مانند يک درياچه ي مصنوعي ساخته بودند؛ در واقع در طرح اين باغ از طرح پلکاني و درياچه ي مصنوعي هر دو استفاده بود.

## Slide 11
شناسنامه طرح
11
بیان مساله وضرورت تحقیق
اهداف و سوالات تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
سپاس
زمستان 1397
نمونه های داخلی
باغ تخت شيراز
خارج از شهر در قسمت شمال در دامنه ي كوه جايي است كه به پادشاهان قديم ايران تعلق داشته است و باغ فردوس ناميده مي شود. اين باغ درختان ميوه ي زياد و بوته هاي گل سرخ فراوان دارد. در انتهاي باغ پايين يک تپه ساختمان بزرگي برپا گرديده كه آب آن از استخر بزرگي كه در پايين تعبيه كرده اند تأمين مي شود

## Slide 12
شناسنامه طرح
12
بیان مساله وضرورت تحقیق
اهداف و سوالات تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
سپاس
زمستان 1397
نمونه های داخلی
باغ خلوت
«باغ خلوت» يگانه بخش باقي مانده ي مجموعه باغ تخت است، كه البته دستخوش تغييرات بسيار شده است. «باغ خلوت» كوچک ترين عرصه ي باغ تخت بود. در بالاترين جاي بستر قرار داشت و از اين نظر ،عزيزترين بخش مجموعه به حساب مي آمد. بناي اصلي «باغ خلوت» همان عمارت «شاه نشين» بود.

## Slide 13
شناسنامه طرح
13
بیان مساله وضرورت تحقیق
اهداف و سوالات تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
سپاس
زمستان 1397
نمونه های داخلی
باغ شاهزاده
باغ شاهزاده در فاصله 35 كيلومتري جنوب شرقي شهر كرمان و در فاصله ي 6 كيلومتري شهر ماهان در مسير جاده ي كرمان-بم در نزديکي ارتفاعات جوپار بنا گرديده است. بناهاي باغ عبارتند از كوشک اصلي يعني سکونتگاه دائمي كه در انتهاي فوقاني باغ قرار دارد. عمارت سردر، در مدخل باغ به صورت بنايي خطي جبهه ورودي باغ را اشغال كرده و در دو طبقه بنا گرديده است. طبقه فوقاني داراي اتاق هايي است كه براي زندگي و پذيرايي پيش بيني شده اند. ساير بناهاي خدماتي باغ از حصار اصلي استفاده نموده و به صورت ديواري مركب بناهاي مختلف خدماتي را در نقاط مناسب در خود جا داده است. ورودي هاي فرعي باغ نيز در دو ضلع طولي پيش بيني شده اند. چشم اندازهاي باغ شازده كه از ويژگي هاي اصلي باغ تخت ها مي باشد به بهترين وجه استفاده شده است .

## Slide 14
شناسنامه طرح
14
بیان مساله وضرورت تحقیق
اهداف و سوالات تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
سپاس
زمستان 1397
نمونه های داخلی
باغ فتح آباد كرمان
در حاشيه ي روستاي اختيار آباد در 13 كيلومتري شمال غرب كرمان واقع شده و توسط قنات فتح آباد آبياري مي شده است.
عمارت اصلي باغ در دو اشکوب با دو يال خود به فرم U در آمده و در امتداد محور كشيده باغ متشکل از آب نمايي طويل و رديف درختان سرو و كاج در دو سوي آن، قرار گرفته است. اين محور تمام ويژگي هاي تعريفشده براي باغ ايراني را داراست
در جانب شرق عمارت اصلي، عمارت چهار فصل است كه به لحاظ ساختار، قرابت هاي فراواني با كوشک باغ ايراني دارد. اين عمارت در يک اشکوب و برونگرا بوده و از چهارسو به محيط پيرامون خود ديد دارد. نحوه ي قرار گيري عمارت چهارفصل به همراه شش اصله درخت كاج و آب نماي آن سبب ايجاد محوري جديد، عمود بر محور اصلي شده است

## Slide 15
شناسنامه طرح
15
بیان مساله وضرورت تحقیق
اهداف و سوالات تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
سپاس
زمستان 1397
نمونه های داخلی
بازار زنجان
مجموعه بازار زنجان در زمان قاجار و شروع سلطنت آغا محمد خان قاجار در سال ۱۳۰۵ ه.ق تاسيس شده و در زمان فتحعلي شاه در سال ۱۳۱۳ ه.ق تکميل گرديده است.
نقاشي هاي موجود از بازار شهر که توسط مستشرقين و سياحان غربي به هنگام عبور از زنجان ترسيم شده است، نشان مي دهند که بازار زنجان مسقف نبوده است. بلکه بازار به صورت کوچه و معبري بوده که دکان ها و مغازه ها در دو طرف آن قرار داشتند؛ زمين بازار سنگفرش بوده و در ضمن محل عبور و مرور نيز بوده است

## Slide 16
شناسنامه طرح
16
بیان مساله وضرورت تحقیق
اهداف و سوالات تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
سپاس
زمستان 1397
نمونه های داخلی
بازار قزوين
بازار قزوين مراکز فرهنگي و مذهبي نظير مساجد و مدارس و مراکز خدماتي همچون آب انبار ها و گرمابه ها مورد توجه قرار گرفته و يک کل متوازن و همگن را فراهم ساخته است. اختصاص هر راسته از بازار به يک صنف که هنوز هم باقي است و يک جاذبه گردشگري به شمار مي رود و ستايش ناصرخسرو از رونق و گستردگي بازار دوره سلجوقي شهر و توصيف حيرت آوردن شاردن از بازار عهد صفوي قزوين نشانگر فراواني سراها و تيچه ها و مراکز داد و ستد شهر است.
مجموعه سعدالسلطنه
بزرگترين کاروانسراي سرپوشيده و مراکز تجاري داخلي شهري در ايران است که با وسعتي افزون بر ۲ / ۶ هکتار توسط باقرخان سعدالسلطنه فرماندار قزوين در اواخر سلطنت ناصرالدين شاه قاجار ساخته شده و از سراهاي تو در تو و پيوسته تشکيل گرديده است. هجره هايي که در حياط ها واقع شده اند با ايوانهاي کاربندي شده نشانگر کمال زيبايي و سنجيدگي طرح مي باشند که محورهاي شرقي – غربي و شمالي - جنوبي بازار از آنها مي گذرند..

## Slide 17
شناسنامه طرح
17
بیان مساله وضرورت تحقیق
اهداف و سوالات تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
سپاس
زمستان 1397
نمونه های داخلی
قيصريه
بازار نسبتا بزرگي است که از شرق به غرب در شمال مسجدالنبي گسترده شده و داراي چهار در است - در شرقي به سراي وزير و در غربي به چهار سوق باز مي شود. دو تيچه دو طبقه سر پوشيده و سرباز در شمال و جنوب قيصريه قراردارند که به وسيله دو در، قيصريه مرتبط مي شوند. طاق هاي آجري رفيع که از استحکام و استواري بنا خبري مي دهند در امتداد يکديگر تکرار شده و مجموعه زيبايي را شکل داده اند. اين بازار از آثار شاخص دوره صفوي در قزوين است.
بازار تبريز
اغلب بخش‌هاي بازار کنوني تبريز مربوط به اواخر سده سيزدهم هجري است. به نوشته مورخان، عمده عناصر تجاري بازار تبريز تا پيش از دوره قاجار شامل راسته‌هايي با صنف‌هاي مشخص، فضاي قيصريه و چهارسو، خان و کاروانسرا بوده است. در جنب مجموعه‌هاي تجاري ابنيه عام‌المنفعه‌اي چون مسجد، مدرسه، حمام و يخچال نيز احداث مي‌شده است

## Slide 18
شناسنامه طرح
18
بیان مساله وضرورت تحقیق
اهداف و سوالات تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
سپاس
زمستان 1397
نمونه های خارجی
ساختمان تجاري بيرمنگام
اين بنا يک فضاي تجاري مدرن در فضاي شهري منطقه Bull Ring و در مجاورت يک کليساي شووتيک مي باشد
نمايشگاه تجاري ميلان نو
اين مرکز تجاري يکي از بزرگترين بناهاي اروپاست که نقش مهمي را در حومه شهر بازي مي کنند. در واقع اين مرکز، خود، قصد تبديل شدن به يک فضاي شهري را دارد. غرفه هاي خريد و فروش در دو سوي محور مرکزي قرار گرفته اند، مانند راسته هاي بازار تهران در برنامه ريزي اين اثر از اصول بازار هاي ايراني بسيار بهره گرفته شده است.
مرکز خريد فان هوف، مونيخ
اين پروژه به شكل مجتمعي چند منظوره شامل مغازه ها، رستوران ها، کافه، بانک و دفاتر کار و واحدهاي مسکوني و يک نمايشگاه آثار هنري سالانه جاذب تعداد زيادي توريست مي باشد.

## Slide 19
شناسنامه طرح
19
بیان مساله وضرورت تحقیق
اهداف و سوالات تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
سپاس
زمستان 1397
توصيف سايت
منطقه کوثر مشهد که با نام سه راه کوکا نام دارد و اين منطقه که در بزرگراه وکيل آباد قرار دارد و به عنوان منطقه مسکوني نشين شناخته شده است نام قديمي آن که به نام سه راه کوکا مي باشد و به اين علت است که در انتهاي اين منطقه کارخانه کوکا قرار دارد و شکل آن به صورت يک شش ضلعي مي باشد و مسکوني هاي اطراف آن نيز به همين شکل قرار گرفته اند اين منطقه داراي پتانسيل هاي زيادي در بخش هاي متفاوت دارد و پوشش هاي گياهي آن به اين شکل است که از درختان سر سبز و چمن زارهايي که در اطراف و وسط بولوار قرار گرفته است تشکيل شده و در اين منطقه از ايجاد پارک هاي مختلف و زيبا که به منطقه زيبايي بخشيده است د و همچنين در اين منطقه از مسير قطار شهري نيز استفاده شده است اين منطقه که نزديک به دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد و در اين منطقه از بخش هاي فرهنگي و مذهبي بي بهره نيست مطلب بسيار مهمي که هست در ابتداي اين منطقه بخش درماني وجود دارد که به عنوان بيمارستان فارابي مي باشد که مجموعه بزرگي مي باشد و بيمارستان معروفي نيز هست.
معرفی
اين سايت که در راستاي خيابان کوثر و در(کوثر شمالي) مي باشد و نزديک به بزرگراه وکيل آباد است و تردد به آن بسيار راحت مي باشد ولي از مسير ديگر رسيدن به اين سايت زمان بر خواهد بود چرا که کسي که از سمت بزرگراه وکيل آباد داخل خيابان کوثر مي شود زودتر نسبت به مسير ديگر به اين مجموعه مي رسد. اين مسير به علت اين که در راستاي آن به بخش مسکوني اشاره شده است اين مجموعه مي توان کاربري مناسبي در اين منطقه داشته باشد لذا به جهت اين که کاربري ها اطراف همه مسکوني مي باشند مي توان يک مجموعه بزرگ باغ بازار براي همه سنين ايجاد کرد که به عنوان مقياسي در منطقه مي باشد. و يا حتي از اطراف سايت نيز دسترسي راحتي به بخش هاي مسکوني دارد. و در ادامه به تحليل سايت مي پردازيم:

## Slide 20
شناسنامه طرح
20
بیان مساله وضرورت تحقیق
اهداف و سوالات تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
سپاس
زمستان 1397
موقعيت مکاني سايت
اين سايت که دراستان خراسان رضوي و در شهرستان مشهد و در بزرگراه وکيل آباد و در منطقه کوثر مشهد و در راستاي بولوار کوثر شمالي و بين کوثر شمالي 9 و 11 و بين چهار راه اول و دوم قرار گرفته است .

## Slide 21
شناسنامه طرح
21
بیان مساله وضرورت تحقیق
اهداف و سوالات تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
سپاس
زمستان 1397
موقعيت مکاني سايت

## Slide 22
شناسنامه طرح
22
بیان مساله وضرورت تحقیق
اهداف و سوالات تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
سپاس
زمستان 1397
هندسه سایت
هندسه سايت که شکلي شبيه و يا نزديک به ذوزنقه دارد که اين شکل در کنار مجموعه مسکوني قرار گرفته است و زمين آن کج مي باشد چرا که طبق نقشه اگر شمال به سمت بالا باشد اين سايت در جبهه هاي شرقي و غربي مي باشد و يا شمال غربي و جنوب شرقي است.
اين زمين که در منطقه وکيل آباد و در منطقه کوثر مشهد واقع است که اين زمين به مساحت 4000 مترمربع مي باشد و در ابعا گوناگون قرار گرفته است. اين زمين که در جبهه هاي شرقي و غربي مي باشد و يا شمال غربي و جنوب شرقي است قرار گرفته است.

## Slide 23
شناسنامه طرح
23
بیان مساله وضرورت تحقیق
اهداف و سوالات تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
سپاس
زمستان 1397
دسترسی های اطراف سایت
اين زمين که از مسير بزرگراه وکيل آباد به داخل منطقه کوثرداخل مي شويم بعد که به سايت نزديک شده در قسمت اول که ورودي اصلي آن سايت مي باشد در منطقه کوثر و به عنوان ورودي شماره يک نيز هست که در راستاي خيايان نيز مي باشد قرار گرفته است و ورودي شماره دو آن در داخل کوثر 11 مي باشد که نزديک به بخش هاي مسکوني است و افراد راحتر به آن مي رسند.

## Slide 24
شناسنامه طرح
24
بیان مساله وضرورت تحقیق
اهداف و سوالات تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
سپاس
زمستان 1397
پوشش گياهي سايت
پوشش گياهي سايت که از چمن زارها و درختان و گل و گياه ها مختلف مي باشد و زيبايي چنداني به سايت داده است چرا که در بدو ورود با فضاهاي مکث و ايجاد فضاهاي متنوع رو به رو مي شويم. و پارکي که در ابتداي مسير ورود اين منطقه است نيز به عنوان پوشش گياهي بسيار عالي مي باشدو به عنوان پارک کوثر نام گرفته است.

## Slide 25
شناسنامه طرح
25
بیان مساله وضرورت تحقیق
اهداف و سوالات تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
سپاس
زمستان 1397
تحليل سايت
بادها_اطلاعات پايه:
باد مطلوب: باد جنوب و جنوب شرقي و آزار دهنده مي باشد.
تحليل:
1_ باد مطلوب از کدام جبهه وزيده مي شود؟
باد مطلوب جنوب و يا جنوب شرقي مي باشد که مي توان مجموعه بزرگ باغ بازار را در آن قسمت قرار داد.
2_ کدام باد به عنوان باد زمستاني شناخته شده است؟
باد شمال را به عنوان باد زمستاني شناخته اند که اين باد اذيت کننده و سوز دهنده است و حتي بادهاي غربي که از طرف کشور عربستان وارد کشور ما مي شود بادهاي گرمازا است.
باد مطلوب
باد نامطلوب
باد سرد زمستاني

## Slide 26
شناسنامه طرح
26
بیان مساله وضرورت تحقیق
اهداف و سوالات تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
سپاس
زمستان 1397
نور
1_نور مطلوب: زاويه نوري که براي سايت مي توان در نظر گرفت زاويه 30 درجه ميباشد که به نورهاي شرق و جنوب اشاره شده است و چرا که نور مناسبي براي قرار دادن توده ها ميباشد.
2_نور نامطلوب: نور شمال و غرب ميباشند که محل مناسبي براي قرارگيري توده ها نميباشند

## Slide 27
شناسنامه طرح
27
بیان مساله وضرورت تحقیق
اهداف و سوالات تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
سپاس
زمستان 1397
تحليل:
بهترين جداره براي نورگيري کدام جداره مي باشد؟
بهترين جداره براي باغ بازار ايراني جداره هاي جنوب و شرق است چرا که در جهت قرار گيري اين باغ بازار مي باشد.
2-ارتفاع بلوک هاي بازار به چه نحوي بايد باشد؟
هرچه از جنوب به سمت شمال مي رويم ارتفاع توده ها بيشتر مي شود چرا که باعث مي شود از نظر نورگيري به شکلي قرار بگيرد که بهتر عمل کند و نورهاي شمال غرب نورهاي نامناسبي هستند و براي تعبيع ي پنجره براي جنوب و شرق ديد و نورگيري خوبي دارد.
3-ميانگين مجموع ساعات آفتابي چه قدر است؟ و کدام ضلع بيشترين انرژي را دارد؟
مجموع ميانگين نوردهي 2500 ساعت لست و ضلع غربي بيشترين انرژي را دارد.
بهترين جداره براي نورگيري جداره هاي جنوبي و شرقي مي باشد و جداره هاي غربي و شمالي نا مناسب است.

## Slide 28
شناسنامه طرح
28
بیان مساله وضرورت تحقیق
اهداف و سوالات تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
سپاس
زمستان 1397
برنامه فيزيکي
مساحت زمين مورد نظر 3679.5120متر مي باشد و سطح اشغال 4045.5107 متر مي باشد و سطح زيربنا 4014.5102 مي باشد.
فضاهاي پيشنهادي
محوطه آزاد باغ
بازارچه اصلي شامل:
60 حجره تجاري
موزه مردم شناسي
بوفه ها
نمازخانه
سرويس بهداشتي
عناصر دسترسي عمودي مانند پله
پارکينگ شامل:
انبارها
سرويس بهداشتي
نگهباني و اطلاعات
سياستهاي کلي در برنامه ريزي طرح
1ـ تلاش در تقويت فرهنگ سازي و سنت ايراني
2ـ جذب توريست به وسيله ي جاذبه هاي تجاري، فرهنگي، تفريحي
3ـ آشنايي با اقوام و ملل گوناگون
4ـ آشنايي با معماري اسلامي ايراني
دسته بندي فعاليت ها
1ـ واحد تجاري : شامل 60 حجره
2ـ واحد مذهبي : (نمازخانه) جهت اقامه نماز و مراسم هاي مذهبي مي باشد.
3ـ فعاليت هاي فرهنگي: (موزه مردم شناسي) فعاليت هايي که باعث شناخت و آشنايي بيشتر با سنت و فرهنگ ايراني مي شود.
4ـ خدمات عمومي : با هدف استفاده بهتر و راحتر از باغ بازار و عدم مزاحمت براي همسايه ها شامل (انبار ها ، تاسيسات ، سرويس هاي بهداشتي ، نگهداري فضاي سبز )

## Slide 29
شناسنامه طرح
29
بیان مساله وضرورت تحقیق
اهداف و سوالات تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
سپاس
زمستان 1397
برنامه فيزيکي
زيربنا M2 | ريزفضا ( پارکینگ عمومی)
1618.3659 | پارکينگ
101.3009 | تأسيسات
261.2910 | انبارها
98.4690 | سرويس بهداشتي
8.2943 | نگهباني
1989.2521 | 
زيربنا M2 | کاربري( تجاری)
1718.0196 | هجره ها
13.9306 | بوفه ها
163.9299 | موزه مردم شناسي
1895.8801 | 
زيربنا M2 | ريزفضا( مذهبی) | 
76.7371 | نمازخانه آقايان | 
52.6400 | نمازخانه بانوان | 
129.3771 |  | 
ريزفضا( عمومی) |  | زيربنا M2
باکس پله |  | 13.5710
نگهباني |  | 8.8381
سرويس بهداشتي |  | 87.8816
 |  | 110.2907
ريزفضا(باغ) | زيربنا M2
محوطه باغ | 1323.3513

## Slide 30
شناسنامه طرح
30
بیان مساله وضرورت تحقیق
اهداف و سوالات تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
سپاس
زمستان 1397
سایت پلان ایده اولیه

## Slide 31
شناسنامه طرح
31
بیان مساله وضرورت تحقیق
اهداف و سوالات تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
سپاس
زمستان 1397
پلان های طبقه اول ایده اولیه

## Slide 32
شناسنامه طرح
32
بیان مساله وضرورت تحقیق
اهداف و سوالات تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
سپاس
زمستان 1397
سایت پلان تائید شده

## Slide 33
شناسنامه طرح
33
بیان مساله وضرورت تحقیق
اهداف و سوالات تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
سپاس
زمستان 1397
روند طراحی

## Slide 34
شناسنامه طرح
34
بیان مساله وضرورت تحقیق
اهداف و سوالات تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
سپاس
زمستان 1397
روند طراحی

## Slide 35
شناسنامه طرح
35
بیان مساله وضرورت تحقیق
اهداف و سوالات تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
سپاس
زمستان 1397
طراحی سه بعدی ونما

## Slide 36
شناسنامه طرح
36
بیان مساله وضرورت تحقیق
اهداف و سوالات تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
سپاس
زمستان 1397
طراحی سه بعدی ونما

## Slide 37
شناسنامه طرح
37
بیان مساله وضرورت تحقیق
اهداف و سوالات تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
سپاس
زمستان 1397
شیت

## Slide 38
شناسنامه طرح
38
بیان مساله وضرورت تحقیق
اهداف و سوالات تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
سپاس
زمستان 1397
ماکـت

## Slide 39
شناسنامه طرح
39
بیان مساله وضرورت تحقیق
سوالات و فرضیه های تحقیق
اهداف تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
نتیجه گیری
زمستان 1397
نتیجه گیری
امروزه نیاز جسمی و روحی انسان به برقراری ارتباط با طبیعت موجب گردیده که در همة جوامع، طبیعت به مثابه میراث فرهنگی تلقی شود؛ بروز شرایط محیطی نا مطلوب برای سرمایه گذاران خارجی و بخش خصوصی و مدیریت دولتی تسهیلات عمده توریستی، عمده ترین دلایل تشکیل بسیار کند سرمایه در صنعت توریسم ایران است.در حالیکه توریسم برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه مهمترین منبع درآمد محسوب می شود. صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین صنایع جهان در حال حاضر نیازمند مدیریت یکپارچه ای می باشد تا بتواند به اهداف خود در چارچوب توسعه پایدار دست یابد. به کارگیری این شیوه از مدیریت در صنعت گردشگری و خصوصاً اکوتوریسم، نیازمند در اختیار داشتن ابزار و روشهای مناسب مدیریت پایدار است که سیستم پایش پایداری گردشگری بخش مهمی از آن به شمار میرود.که انتظار می رود هدف اصلی این پژوهش طراحي باغ بازارايراني بارويکردجذب توريست وگردشگردرشهرمشهد است که این تحقیق به روش مقایسه ای تطبیقی پاسخهای مناسب در بکارگیری باغ بازار ایرانی در توسعه معماری با رویکرد گردشگری پایدار و جذب توریسم و گردشگر ارائه می نماید نتایج نشان داد که طراحی باغ بازار ایرانی باعث بهبود و گسترش بازار گردشگری و جذب توریسم خواهد شد چرا که این دو، تصویر باورهای انسان ایرانی اسلامی در بطن تاریخ است و ارتباط با طبیعت که ضروری ترین شرط برای زندگی است در آن خود نمایی می کند .
سپاس

## Slide 40
سپاس از
توجه شما
شناسنامه طرح
بیان مساله وضرورت تحقیق
اهداف و سوالات تحقیق
تعریف متغیرهای تحقیق
روش تحقیق
مبانی نظری
بررسی نمونه های موردی
معرفی و آنالیز سایت
روند طراحی
سپاس
زمستان 1397